保偏光纤放大器

产品说明：

致远光科技研发的光纤放大器。是专为实验室和工厂测试用的设备。核心器件采用高可靠性的Pump激光器，采用独特的APC(自动功率控制)和ATC(自动温度控制)电路,使得输出功率稳定度高、可靠性好；独特的光路设计保证优秀的光路指标；采用高稳定和高精度的MPU（微处理器）系统使用调节、显示方便、可靠、智能。开放的RS232口，保证与任何网管系统的互联性。

特征：单通道、C波段、C+L波段、高输出功率1W以上、低噪声指数：典型值<4.5dB、APC，ACC，AGC 模式可选、具有高精度的ATC 控制电路、高偏振消光比

领域：实验室研究、工程测试、科研等

性能参数25℃：

| 参数 | 符号 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作波长 | λc | nm | 1530 | 1550 | 1565 |
|  |  | nm | 1040 | 1064 | 1080 |
| 可选输出功率 | Po | W | -- | -- | 1 |
| 可选输入功率 | Pi | mW | -- | -- | 10 |
| 增益 | G | dB | -- | 20 | 45 |
| 噪声指数 | NF | dB | -- | -- | 5.5 |
| 偏振消光比 | PER | dB | 20 | -- | -- |
| 输出功率稳定性 | ΔPo | dB | -- | ±0.05 | ±0.1 |
| 回波损耗 | RL | dB | 45 | -- | -- |
| 输入/输出隔离度 | ISO | dB | 30 | -- | -- |
| 输入泵浦泄露 | PLKin | dB | -30 | -- | -- |
| 输出泵浦泄露 | PLKout | dB | -40 | -- | -- |
| 偏振相关损耗 | PDG | dB | -- | -- | 0.2 |
| 偏振模色散 | PMD | Ps | -- | -- | 0.5 |
| 工作电压 | V | VAC | 174 | -- | 260 |
| 功率损耗 | Pc | W | -- | -- | 25 |
| 工作温度 | Tw | ℃ | 0 | -- | 40 |
| 存储温度 | Ts | ℃ | -40 | -- | 80 |
| 台式尺寸 | --- | Mm | 280*260*120 |

订货信息：

| 产品类别 | 结构 | 波长 | 输出功率 | 供电电压 | 接口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZYG-EDFA | 模块 | 1550nm | 10dBm | 110VAC | FC/UPC |
|  | 台式 | 1310nm | 13dBm | 220VAC | FC/APC |
|  |  | 1064nm | 定制 | 110~220VAC | 定制 |
|  |  | 980nm |  |  |  |