保偏光纤环形器1*2-1550-1310双轴工作

特征：低插入损耗、高回波损耗、高消光比、高可靠性和可稳定性

应用：光纤激光器、光纤传感器、通信系统、保偏光纤系统

产品规格：

| 参数 | 单位 | 参数值 |
| --- | --- | --- |
| 等级 | - | P | A |
| 中心波长 | nm | 1310 or 1550 |
| 工作波长范围 | nm | ±30 |
| 峰值光隔离度 | dB | 50 |
| 最小光隔离度 | dB | 40 |
| 典型插入损耗 | dB | 0.6 | 0.8 |
| 最大插入损耗 | dB | 0.8 | 1.0 |
| 最小消光比 | dB | 18 |
| 最小串扰 | dB | 50 |
| 最小回波损耗 | dB | 50 |
| 承受最大光功率 | mW | 300 |
| 承受最大拉力 | N | 5 |
| 光纤类型 | - | 保偏光纤 |
| 光路 | - | Port1→Port2→Port3 |
| 工作温度 | ℃ | 0to+60 |
| 储存温度 | ℃ | -40to+85 |
| 以上参数均不含连接头数据，含头，插入损耗加0.3dB，回波损耗少5dB，消光比小2dB。 器件加头，默认KEY键慢轴对准。 |
| 封装尺寸 |
| 订货信息 |
| 产品名称 | 保偏环形器 |
| 工作波长 | 1550=1550nm；1310=1310nm |
| 工作轴向 | B=双轴 |
| 尾纤类型 | 0=250um裸光纤；1=900um松套管；2=2.0mm松套管；3=3.0松套管 |
| 连接头类型 | 0=FC/UPC；1=FC/APC；2=SC/UPC；3=SC/APC；4=LC/UPC；5=LC/APC |